## Slide 2
輸入Datapath
Datapath內的資料
輸入受試者編號(預期會跟Datapath的某個資料夾名稱相同)
輸入trigger的channelname
Run SEEGexp_checkfile.m
1. 先在command window輸入必要資訊
可能的輸入錯誤
Datapath : 輸入錯誤的話就在command window按下ctrl + c終止程序，再跑一次
Subject id : 有一個id跟Datapath的資料夾名稱不同的話就會讓你重新輸入一次
Channel name : 打錯的話 1. ctrl + c終止程序重來 2. 在讀完EEG檔案時會檢查，找不到相同的就會讓你重新輸入一次
Process : 只能輸入0 1 -1，其他數字只會讓你重新輸入，0 1 -1輸錯的話…會出錯就暫停程序了
Matlab 2023a
need eeglab toolbox

## Slide 3
method 0 : 把資料切好分成n份，沒有放在每個session的資料夾中，需要整理(1hz跟50hz mapping的資料檔預期會跟EEG的資料放一起)。
選擇edf/logging的資料夾
method -1 : 資料都整理好了，只需要做檢驗資料的完整性。
command window 輸入有哪些session，不分大小寫，用空格分開
method 1 : 有整段的資料，需要把資料切成不同段 (切好分別放在各自的資料夾內，順序從logging file的時間先後去看)。
選擇整段資料檔案(.edf)跟logging的資料夾
2. 選擇要做的過程

## Slide 4
輸出資料 :
把所有session的檢測出來的結果放一起，有附每個session輸出檔案的超連接
DurTrig/edatTrig : music/eor/ecr顯示的是實驗持續的秒數
把過程中有問題的檔案(可能是缺少檔案或是訊號找到的trigger數量跟.edat拿到的數量不一樣)

## Slide 5
Commend window 最後輸出在跑的過程中有問題的檔案(session)
Process 0
移動已經剪好的每個session的檔案
Process 1
把整段資料拆分
存在report.txt中
在移動edf資料的過程中
找不到wm的資料
在移動logging的資料中
找不到wm跟blink的資料
跑全部的資料的trigger數量
找不到eeg_blink的logging檔案
在分資料時找不到blink的logging檔案
跑全部的資料的trigger數量
找不到eeg_blink的logging檔案
用s109做測試
Process -1
直接檢查資料
2. 輸出訊號中讀到的trigger數量/持續時間跟edata內讀到的不一樣的file
1. 在哪個過程中有那些檔案沒找到
如果有的話會像這樣
可能會有的log
3. 沒有找到mapping的file

## Slide 6
Input :
Datapath
Subject id
Event channel name
Select process
1 : 整段實驗的資料需要剪成每個sessions
0 : 已經有每個session的資料了需要整理到不同session的資料夾
預計edf一個資料夾，logging一個資料夾
-1 : 每筆資料都放在各自session的資料夾內
Input :
edf file folder
logging file folder
Input :
有哪些session需要被檢查
不需要重複，看資料夾的
Move file to sessions folder
Input :
存放整段實驗的檔案(.edf)的路徑跟檔名
放logging file的路徑(所有file放在同一層資料夾)
Checkfile
Split file(.set file)
Output file :
[subid]/[sessions]/checkfile  放event的訊號圖標上升的點跟下降的點
[subid]/[sessions]/set 加上event
Output Log :
每個階段有問題的檔案
在checkfile以前的階段有問題應該都是找不到檔案
Checkfile 會出現的問題 1. 找不到logging檔案 2. 檢測到 trigger的數量/持續時間 跟從edat讀到的不一致
讀所有logging file的檔案(根據檔案最後修改的時間排序)
得到所有的實驗順序
找每個 session，符合以下兩個條件就認定為一個session
開始跟結束的trig都有一定的數量
開始跟結束的中間有一定trigger的數量/持續時間(設定數量/時間的5)
確認logging file跟檢測到的session數量一不一致
少logging file
把缺少的file放進去logging file的資料夾
讀整段的.edf
Enter “y” in commend window
Enter “n” in commend window
輸入實驗中所有session的順序
開始剪所有的資料 -1s session +1s，存在各自的資料夾內
複製logging file到session的資料夾內
不一致
不一致
一致
自動去找
EOR
ECR
music
PN
emotion
blink
WM
的檔案
預計1hz跟50hz的mapping檔案跟.edf放一起，會嘗試把這兩個檔案放到各自的資料夾
沒找到就不做事
(但會輸出在最後的log裡)
預計1hz跟50hz的mapping檔案跟.edf放一起，會嘗試把這兩個檔案放到各自的資料夾
沒找到就不做事
(但會輸出在最後的log裡)
移動.edf file
移動 logging file
嘗試移動mapping
刪除 edf/logging folder
輸出有裁減到的sessions名稱
去跑checkfile
輸出有移動到檔案的session名稱
去跑checkfile